Warszawa, 12.06.2019 roku

Zapytanie ofertowe

na  konserwację instalacji elektrycznych na rzecz

Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WPs/87/2019/MM

1. ZAMAWIAJĄCY

| Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa |
| --- |
| REGON 24000001258 NIP: 525-001-12-66 fax (22) 635-79-91 www.psych.uw.edu.pl e-mail: sekog@psych.uw.edu.pl | Osoba do kontaktów w sprawie zapytania: Elżbieta Bednarska Tel : 22 55 49 710 e-mail : elab@psych.uw.edu.pl |

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowią usługi konserwacji instalacji elektrycznych

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Zakres konserwacji  instalacji elektrycznych

- Okresowy  przegląd instalacji elektrycznych [raz w miesiącu] obejmujący:

  - sprawdzenie działania wyłączników różnicowo-prądowych „TEST”

  - oględziny stanu technicznego instalacji oświetleniowej

  - wymianę zużytych źródeł światła, przycisków, łączników

  - oględziny gniazd wtykowych, puszek rozgałęźnych

  - wymianę uszkodzonych gniazd wtykowych, lub wykonanie prawidłowego mocowania gniazd wtykowych

  - sprawdzenie stanu technicznego uziemień, przewodów ochronnych i istniejących połączeń wyrównawczych, oczyszczenie i dokręcenie połączeń

  - sprawdzenie zabezpieczeń i wkładek topikowych (prawidłowa wartość prądu wyłączającego)

  - sprawdzenie działania  wyłącznika głównego

  - oględziny stanu zewnętrznego i wewnętrznego tablic elektrycznych

  - sprawdzenie umieszczenia opisów obwodów, bezpieczników, tablic ostrzegawczych i informacyjnych

  - wykonanie wpisu o przeprowadzonych czynnościach do książki przeglądów

  - Sprawdzenie elementów zasilania instalacji w zakresie złącza i przyłącza

  - Sprawdzenie instalacji w zakresie głównych elementów instalacji  (wyłącznik główny-WG, rozdzielnia RG, wewnętrzne linie zasilające - wlz )

  - Sprawdzenie stanu instalacji w pomieszczeniach narażonych na szkodliwe działania czynników  (węzeł cieplny, hydrofornia, wentylatory na dachu budynku)

  - sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych w tablicach rozdzielczych i dokręcenie styków połączeń przewodów

- Przegląd instalacji piorunochronnej:

  - po okresie zimowym przegląd stanu zwodów poziomych i przewodów odprowadzających instalacji

  - sprawdzenie połączeń złączy kontrolnych

  - raz w roku konserwacja połączeń instalacji (zabezpieczenie antykorozyjne)

- Przegląd oświetlenia zewnętrznego [raz w roku] wykonanie oględzin:

  - wymiana zużytych źródeł światła, sprawdzenie stanu mocowania opraw i wysięgników.

Oprócz przeglądów instalacji i urządzeń elektrycznych i odgromowych w podanym zakresie, należy również przeprowadzać przegląd po usunięciu awarii (w zakresie jej rozległości).

Protokoły z przeglądu powinny zawierać ocenę stanu technicznego instalacji 
i urządzeń. Protokół ten dołączony być musi do dokumentacji eksploatacyjnej, a jego kopia powinna być przekazana Głównemu Energetykowi.

- Materiały podstawowe zakwalifikowane do wymiany w czasie wykonania czynności bieżących oraz zgłoszone w trybie awarii i przypadków losowych, zapewni Zamawiający lub będą mogły być przedmiotem odrębnego zlecenia.

- Przyjazd konserwatora i naprawa interwencyjna wykonywana będzie w dniu zgłoszenia.

Czas dojazdu do awarii określa się do 2 godziny od chwili zgłoszenia.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA -  24.06.2019 r. –23.06.2021 r.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być przygotowana zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w języku polskim i powinna zawierać:

- Informację o łącznej wartości brutto za usługi świadczone przez cały czas trwania umowy,

- Skan lub kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- Skan lub kserokopię zaświadczenia o posiadaniu numeru REGON

- Skan lub kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru NIP.

Oferty można składać

elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na poniższy adres: Magdalena.@psych.uw.edu.pl

lub

w wersji papierowej na adres Zamawiającego wskazany w pkt.2 niniejszego zapytania.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 19.06.2019. do godziny 15.00.

Prosimy oznaczyć ofertę w następujący sposób:

- elektronicznie – w tytule wiadomości: „Oferta: konserwacja instalacji elektrycznych na rzecz  Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego”

- papierowo – na kopercie: „Oferta: konserwacja instalacji elektrycznych na rzecz  Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego”

6.OCENA OFERT

  - Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w pkt. 5.

ii) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny   brutto

7.DODATKOWE INFORMACJE

  - W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa (Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia).

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z najlepszymi oferentami.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy.

Załącznik nr 1

Umowa Nr

W dniu ………………………… pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim, 
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00 – 927 Warszawa NIP 525- 001-12-66 zwanym dalej Zleceniodawcą

reprezentowanym przez:

Prof. dr hab. Dominikę Maison - Dziekana Wydziału Psychologii

a

…………….., zamieszkałym: …………………………………………………………., prowadzącym działalność pod nazwą ……………………………... z siedzibą: ………………………………………………., wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………………………………….. pod numerem ……………………, zwany dalej

Zleceniobiorcą,

będącym płatnikiem VAT, NIP:………..…………, REGON: ……………………………

w trybie art. 4 pkt.8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

została zawarta umowa następującej treści;

( 1

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę konserwacji instalacji elektrycznych, w który wyposażony jest obiekt: Wydziału Psychologii UW w Warszawie 
ul. Stawki 5/7. w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy wraz z gotowością do usunięcia skutków awarii, zwaną dalej „konserwacją”.

( 2

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać usługę z dostarczonych przez siebie materiałów i urządzeń (pkt.5 załącznika nr. 2)

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 prawa budowlanego.

3. Wszystkie próby techniczne wynikające z rodzajów i zakresu usług Zleceniobiorca wykonuje na własny koszt.

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania usługi w sposób zapewniający ochronę środowiska na terenie usługi i w jej otoczeniu.

( 3

1. Za wykonanie usługi Zleceniodawca zapłaci zleceniobiorcy wynagrodzenie miesięczne określone w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy ustalone na kwotę brutto, wraz z podatkiem VAT w wysokości …………….. zł.

(słownie: …………………………………………………… złotych

w tym:

kwota netto:………………… zł (słownie: ………………………………………. złotych.

( 4

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 2 godziny – całodobowo, również w dni wolne od pracy i święta.

2. Zgłoszenie Zleceniodawcy do usunięcia awarii z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 uznaje się za zlecenie na wykonanie usługi lub robót, podlegającej rozliczeniu sporządzonemu na podstawie:

1) norm i nakładów zgodnych z zastosowanymi KNR,

2) wycen własnych w przypadku braku możliwości zastosowania KRS,

3) zastosowania kosztów roboczogodziny brutto nie wyższej od średniej stawki wskazanych w Sekocenbud za dany okres rozliczeniowy,

4) uwzględnienia wartości nabycia materiałów i urządzeń według cen Sekocenbud za dany okres rozliczeniowy lub faktur zakupu powiększonych o koszt zakupu nie wyższe nią 10%

3. Zleceniobiorca przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii zobowiązany jest uzyskać zgodę Zleceniodawcy na zakres i przewidywany koszt naprawy.

4. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, Zleceniobiorca ma obowiązek przystąpienia do usunięcia zagrożeń bez wymaganej zgody, o której mowa w ust.3 niniejszej umowy.

5. W przypadku gdy koszt naprawy przewyższy 3000 euro usługa będzie rozliczana na podstawie oddzielnej umowy.

( 5

- Rozliczenie za konserwację będzie następowało miesięcznie na podstawie faktury w oparciu o potwierdzony przez Zleceniodawcę protokół wykonania konserwacji.

- Termin płatności za usługi konserwacyjne oraz usługi zlecone w ramach usuwanych awarii strony ustalają na okres 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Wynagrodzenie będzie płatne na konto Zleceniobiorcy.

- Za zwłokę w płatności stosuje się odsetki w ustawowej wysokości.

( 6

1. Umowa zawarta została na okres dwóch lat od daty podpisania umowy.

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.

( 7

Zleceniodawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia określonego w ( 6 ust. 2 niniejszej umowy, w przypadku niezrealizowanych przez Zleceniobiorcę 
2 zgłoszeń, o których mowa w ( 4 niniejszej umowy.

( 8

- osobą upoważniona ze strony Zleceniodawcy do realizacji niniejszej umowy i bieżących uzgodnień jest; mgr Elżbieta Bednarska

- Przedstawicielem Zleceniodawcy, upoważnionym do podpisywania protokołów wykonania konserwacji stanowiących podstawę do rozliczania jest mgr Elżbieta Bednarska

( 9

Z chwilą wprowadzenia Zleceniobiorcy na teren wykonywania usługi Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za:

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących stron i osób trzecich przebywających na terenie wykonywania usługi spowodowanych działaniem Zleceniobiorcy,

2) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego znajdującego się na terenie wykonywania usługi spowodowane działaniem Zleceniobiorcy,

3) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane działaniem Zleceniobiorcy lub zaniechaniem Zleceniobiorcy zarówno na terenie wykonywania usługi jak i poza nim,

4) Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt stosowne zabezpieczenia terenu wykonywania usługi, strzec mienia znajdującego się na nim oraz zapewnić zgodnie z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa,

5)w czasie realizacji usługi Zleceniobiorca będzie utrzymywał teren wykonywania usługi w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwał na bieżąco odpady, śmieci i rzeczy zbędne.

( 10

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne w następujących przypadkach i w wysokości

1) za zwłokę w wykonywaniu konserwacji w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w ( 3 ust. 1 niniejszej umowy – za każdy dzień zwłoki,

2) za każde niepodjęcie usunięcia skutków awarii – w wysokości 1000,00 zł.

2. Zleceniodawca potraci kary umowne z wynagrodzenia Zleceniobiorcy.

3. Jeżeli kara umowna, o której mowa w ust.1 nie pokrywa poniesionej szkody, Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

4. W przypadku, gdy Zleceniodawca zmuszony jest odstąpić od umowy w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zleceniobiorcy przysługuje taka część wynagrodzenia jaka odpowiada zakresowi czynności wykonywanych do tego czasu.

( 11

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygały właściwe Sądy.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

..........................................                                         ................................................

Wykonawca                                                                         Zamawiający

Załącznik nr 2 Formularz oferty

__________________________                                                _______________dnia_______

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

1. Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa___________________________________________________________________

Siedziba _________________________________________________________________

Nr tel/faxu _______________________________________________________________

NIP___________________________REGON___________________________________

E-mail __________________________________________________________________

Składając ofertę na konserwację instalacji elektrycznych  na rzecz Wydziału Psychologii UW przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie oferuję następującą stawkę wynagrodzenia obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia za jeden miesiąc, w tym koszty dojazdu do lokalizacji, w której znajduje się węzeł cieplny:

wynagrodzenie miesięczne netto: …………zł + 23% podatku VAT w kwocie: ………zł wynagrodzenie miesięczne brutto: ……………….. zł

(słownie:…………………..………………………………………………………….zł).

łączna wartość umowy w czasie 2 lat wynosi netto: …………zł + 23% podatku VAT w kwocie: ………zł wynagrodzenie miesięczne brutto: ………………..zł (słownie:…………………..………………………………………………….zł).

3. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w ciągu dwóch lat licząc od 24.06.2019 r.

4. Akceptujemy proponowany przez Zamawiającego wzór umowy.

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

______________dn.___________________

____________________________________

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik  nr 3. Wzór protokołu wykonania konserwacji

PROTOKÓŁ NR        /     /

Odbioru robót konserwacyjnych instalacji elektrycznych w budynku

Wydziału Psychologii UW, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, zgodnie z umową nr …..

Spisany dnia ………………

- Dyrektor Administracyjny Wydziału Psychologii UW – mgr Maria Cywińska

- Wykonawca - ……………………………………..

Stwierdzono wykonanie robót konserwacyjnych instalacji elektrycznych w budynku Wydziału Psychologii w miesiącu ………………….. . Prace zostały wykonane zgodnie z umową bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami. *

*Niepotrzebne skreślić

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1…………………………..

2………………………….